## Slide 1
1er Taller: “Asistencia técnica en la elaboración de un procedimiento técnico para inyección de sistemas de Generación Distribuida (GD) (a través de Energías Alternativas Renovables) a la red eléctrica en baja y media tensión en Bolivia”
Procedimiento de Distribución
Expositores : Cláudio Mesquita
Armando Silva Filho
Empresa : Econel Engenharia
Fecha : 19 de febrero
La Paz, Bolivia
2020
Notes: Solo se modifica el texto y no las imágenes

## Slide 2
PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUICIÓN
Acceso de Micro e Mini Generación Distribuida

## Slide 3
PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUICIÓN
Procedimientos de acceso a los sistemas de distribución
a. Criterios técnicos y operativos
b. Sistema de Medición
c. Requisitos técnicos para la instalación de GD
d. Etapas administrativas para viabilizar el acceso
e. Procedimientos de implementación e inspección de instalaciones
f. Requisitos para operación, mantenimiento y seguridad de conexión

## Slide 4
PASOS PARA LA VIABILIDAD DE ACCESO
Para la planta generadora clasificada como microgeneración o mini-generación distribuida, solo los pasos para solicitar acceso y opinión de acceso son obligatorios.
SOLICITUD DE ACCESO
La solicitud de acceso es la solicitud realizada por el usuario del sistema, que, una vez entregada al accessee, implica la prioridad del servicio, de acuerdo con el orden cronológico del protocolo
.

## Slide 5
Es responsabilidad del distribuidor recopilar y enviar a AETN la información para el registro de microgeneración y mini-generación distribuida, según los términos de la regulación específica;
Para la microgeneración micro y distribuida, no es necesario presentar el Certificado de registro, o documento equivalente, en el paso de solicitar acceso;
La solicitud de acceso debe contener el Formulario de solicitud de acceso para microgeneración distribuida y mini-generación contenido en los Anexos de esta Sección, de acuerdo con la potencia instalada de la generación, acompañada de los documentos relevantes para cada caso, y el distribuidor no es responsable de solicitar documentos adicionales a los indicados en los Formularios
SOLICITUD DE ACCESO

## Slide 6
Si la documentación establecida en el artículo anterior está incompleta, el distribuidor debe rechazar inmediatamente la solicitud de acceso y notificar al accesor de toda la información pendiente, y el accesor debe hacer una nueva solicitud de acceso después de que se hayan resuelto los problemas pendientes identificados;
Después de recibir la documentación completa mencionada en el artículo anterior, el distribuidor debe entregar al usuario del sistema un recibo para la formalización de la solicitud de acceso;
El distribuidor debe poner a disposición en su sitio web los modelos de Formulario de solicitud de acceso para microgeneración distribuida y mini-generación, que contiene la lista de información que el usuario del sistema debe presentar en la solicitud de acceso
SOLICITUD DE ACCESO

## Slide 7
ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE ACCESO
La Respuesta de Acceso es el documento formal obligatorio presentado por el accessee, sin cargo para el accesor, en el que se informan las condiciones de acceso, incluida la conexión y el uso, y los requisitos técnicos que permiten la conexión de las instalaciones del accesor con el plazos respectivos, indicando, cuando corresponda:
las características del punto de entrega, acompañadas de estimaciones de los respectivos costos, conclusiones y justificaciones;
las características del sistema de distribución al que se accede, incluidos los requisitos técnicos, el voltaje de conexión nominal y las normas de rendimento;
presupuesto del trabajo, que contiene la memoria para calcular los costos presupuestados, la carga de responsabilidad del distribuidor y la participación financiera del consumidor;
RESPUESTA DE ACCESO

## Slide 8
la lista de obras de las cuales es responsable el accesado, con un cronograma de implementación correspondiente;
información general relacionada con la ubicación de la conexión, como tipo de terreno, carril, características mecánicas de las instalaciones, protección, control y sistemas de telecomunicaciones disponibles;
el modelo de Acuerdo Operacional para mini-generación de acuerdo con el ANEXO o la Relación Operacional para la microgeneración contenida en el ANEXO;
las responsabilidades del usuario del sistema
cualquier información sobre equipos o cargas que pueda causar perturbaciones o daños en el sistema de distribución al que se accede o en las instalaciones de otros accesores
RESPUESTA DE ACCESO

## Slide 9
Para la conexión de microgeneración distribuida en una unidad de consumo existente sin la necesidad de aumentar la potencia disponible, la Respuesta de Acceso puede simplificarse, indicando solo las responsabilidades del usuario del sistema y reenviando la Relación operativa;
Corresponde al distribuidor llevar a cabo todos los estudios para la integración de la microgeneración, sin cargo para el usuario del sistema.
La fecha límite para preparar la Respuesta de Acceso debe observar lo siguiente:
RESPUESTA DE ACCESO

## Slide 10
si el usuario del sistema no obstaculiza las cuestiones pendientes, el distribuidor accedido debe emitir la Respuesta de Acceso y enviarla por escrito al usuario del sistema, pudiendo enviarla electrónicamente, dentro de los siguientes períodos, contados desde la fecha de recepción de la solicitud acceso:
  hasta 15 (quince) días después de recibir la solicitud de acceso, para una planta generadora clasificada como microgeneración distribuida, cuando no hay necesidad de mejoras o refuerzos en el sistema de distribución acedido
  hasta 30 (treinta) días después de recibir la solicitud de acceso, para una planta generadora clasificada como mini-generación distribuida, cuando no hay necesidad de mejoras o refuerzos en el sistema de distribución acedido
RESPUESTA DE ACCESO

## Slide 11
hasta 30 (treinta) días después de recibir la solicitud de acceso, para una planta generadora clasificada como microgeneración distribuida, cuando sea necesario realizar trabajos de mejora o refuerzo en el sistema de distribución
hasta 60 (sesenta) días después de recibir la solicitud de acceso, para una planta generadora clasificada como minigeneración distribuida, cuando sea necesario realizar trabajos para mejorar o reforzar el sistema de distribución
En caso de que la información de la cual el responsable de acceso es responsable esté ausente o en desacuerdo con los requisitos de la regulación, el distribuidor accedido debe notificar al accesor, formalmente y de inmediato, de todos los asuntos pendientes a resolver, y el accesor debe garantizar la recepción información pendiente del distribuidor accedido dentro de los 15 (quince) días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación formal, con un período separado acordado entre las partes;
RESPUESTA DE ACCESO

## Slide 12
En caso de que la deficiencia de la información mencionada en el elemento anterior sea un impedimento pendiente para la continuidad del proceso, el período establecido debe suspenderse desde la fecha de recepción de la notificación formal por parte del usuario del sistema, y debe reanudarse desde la fecha de recepción de la información por el distribuidor accedido
El usuario del sistema debe solicitar una inspección al distribuidor accedido dentro de los 120 (ciento veinte) días posteriores a la emisión de la Respuesta de Acceso
El incumplimiento de esto implica la pérdida de las condiciones de conexión establecidas en la Respuesta de Acceso, a menos que se acuerde un nuevo término entre las partes
RESPUESTA DE ACCESO

## Slide 13
CRITERIOS TECNICOS Y OPERACIONALES
Punto de conexión
El punto de conexión del usuario del sistema con microgeneración o minigeneración distribuida es el punto de entrega de la unidad de consumo, tal como se define en un reglamento específico
Condiciones generales de la conexión GD
La conexión debe realizarse en corriente alterna con una frecuencia de 50 (cincuenta) Hz
El usuario del sistema que conecta sus instalaciones al sistema de distribución no puede reducir la flexibilidad de recomponerlo, ya sea por limitaciones del equipo o por el tiempo de recomposición.

## Slide 14
El paralelismo de las instalaciones del usuario del sistema con el sistema del usuario del sistema no puede causar problemas técnicos o de seguridad a los demás usuarios del sistema, al sistema de distribución accedido y al personal involucrado en su operación y mantenimiento.
Para el buen desempeño de la operación paralela, debe haber un sistema de comunicación entre el usuario accedido y el usuario accediendo, según lo estabelecido.
El usuario del sistema es el único responsable de la sincronización adecuada de sus instalaciones con el sistema de distribución al que se accede.
El usuario del sistema debe ajustar sus protecciones para deshacer el paralelismo en caso de desconexión, antes del intento posterior de reiniciar.
CRITERIOS TECNICOS Y OPERACIONALES

## Slide 15
CRITERIOS TECNICOS Y OPERACIONALES
El tiempo de reconexión se define en el acuerdo operativo.
En el caso de paralelismo permanente, el usuario del sistema debe cumplir con los requisitos técnicos para operar el sistema, observando los Procedimientos Operativos.
Las partes deben definir los arreglos de interfaz para sus sistemas en el acuerdo operativo.
La instalación del usuario del sistema, conectada al sistema de distribución, debe operar dentro de los límites de frecuencia establecidos en los principios de Calidad de la Electricidad.

## Slide 16
CONEXIÓN
Las plantas generadoras clasificadas como microgeneración distribuida están exentas de llevar a cabo los estudios descritos en el ítem xxxx, que, de ser necesario, deben ser realizados por el distribuidor sin costo para el usuario del sistema.
Las plantas generadoras clasificadas como mini-generación deben realizar, a su cargo, los estudios descritos en el punto xxxxx si el distribuidor los identifica como necessários.
Las unidades de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida pueden operar en modo isla, siempre que estén físicamente desconectadas de la red de distribución.

## Slide 17
REQUERIMIENTOS DE PROYECTO
Los diseños de las instalaciones de conexión deben seguir los criterios establecidos en esta sección y, cuando corresponda, las Condiciones generales de suministro
El distribuidor definirá el número de fases y el nivel de voltaje de conexión de la planta generadora de acuerdo con las características técnicas de la red y de acuerdo con la normativa vigente.
La Tabla 1 indica los requisitos mínimos para el punto de conexión de la minigeneración micro y distribuida.

## Slide 20
En el caso de sistemas que se conectan a la red por medio de inversores, el usuario del sistema debe presentar certificados que acrediten que los inversores han sido probados y probados de acuerdo con las normas técnicas brasileñas o las normas internacionales, o el número de registro de la concesión del organismo de certificación para el modelo y el voltaje de conexión nominal contenido en la solicitud de acceso, para cumplir con los requisitos de seguridad y calidad establecidos en esta sección.
En los sistemas que se conectan a la red a través de inversores, que deben instalarse en lugares apropiados de fácil acceso, las protecciones enumeradas en la Tabla 1 pueden insertarse en el equipo referido, siendo innecesaria la redundancia de protecciones para la microgeneración distribuída.

## Slide 21
Los valores de referencia a adoptar para los indicadores de voltaje en estado estable, factor de potencia, distorsión armónica, desequilibrio de voltaje, fluctuación de voltaje y variación de frecuencia son los establecidos en la Calidad de la electricidad.
La empresa accedida puede proponer protecciones adicionales, siempre que estén técnicamente justificadas, debido a las características específicas del sistema de distribución accedido, sin costos para la microgeneración distribuida

## Slide 22
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
El accesado debe llevar a cabo una inspección de las instalaciones de conexión de microgeneración y mini-generación distribuidas, dentro de un período de hasta 7 (siete) días, contados a partir de la fecha de la solicitud formal, con el fin de conectar o expandir las instalaciones del accesorio.
Si se detectan problemas pendientes en las instalaciones de la unidad de consumo con microgeneración o minigeneración distribuida que impiden su conexión a la red, el distribuidor debe remitir a la parte interesada, por escrito, dentro de los 5 (cinco) días, pudiendo enviar por medios electrónicos un informe que contenga razones respectivas y una lista exhaustiva con todas las medidas correctivas necesarias.

## Slide 23
PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Una vez resueltos los problemas pendientes detectados en el informe de inspección, el usuario del sistema debe formalizar una nueva solicitud de inspección al distribuidor.
En los casos en que sea necesario realizar trabajos para atender a la unidad de consumo con microgeneración distribuida o mini-generación, el período de inspección comienza a contarse desde el primer día hábil siguiente a la finalización del trabajo, de acuerdo con el cronograma informado por el distribuidor, o recibo, por parte del distribuidor, del trabajo realizado por el interesado.
El accesado debe emitir la aprobación del punto de conexión, liberándolo para su conexión efectiva, dentro de un período de hasta 7 (siete) días a partir de la fecha de la inspección en la que se verifica la adecuación de las instalaciones de conexión de la microgeneración o mini-generación. distribuido.

## Slide 24
REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA CONEXIÓN
El usuario debe instalar en el punto de conexión, junto al estándar de entrada, señales que indiquen la existencia de la unidad de consumo de su propia generación a través de una señal de advertência
Para la redacción del Acuerdo Operativo o la Relación Operativa, se debe hacer referencia al Contrato de Adhesión (o número de unidad de consumo), Contrato de Suministro o Contrato de Compra de Energía Regulada para la unidad de consumo asociada con la planta generadora clasificada como micro o mini-generación distribuida y participante en el sistema de compensación de energía eléctrica del distribuidor local, bajo los términos de regulaciones específicas

## Slide 25
SISTEMA DE MEDICION
El sistema de medición debe cumplir con las mismas especificaciones requeridas para las unidades de consumo conectadas al mismo nivel de voltaje que la microgeneración o mini-generación distribuida, más la funcionalidad de medición bidireccional de electricidad activa.
Para la conexión de microgeneración o mini-generación distribuida en una unidad de consumo existente sin la necesidad de aumentar la potencia disponible, el distribuidor no puede exigir la adecuación del patrón de entrada de la unidad de consumo debido a la sustitución del sistema de medición existente, excepto si:
incumplimiento de las normas y estándares técnicos vigentes en el momento de encontrar su primera conexión, o

## Slide 26
SISTEMA DE MEDICION
b) existe una inviabilidad técnica debidamente probada para instalar el nuevo sistema de medición en el estándar de entrada existente
La medición bidireccional se puede realizar por medio de dos medidores unidireccionales, uno para medir la energía eléctrica activa consumida y el otro para la energía eléctrica activa generada, si:
es la alternativa de menor costo o
es solicitado por el titular de la unidad de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida.

## Slide 27
SISTEMA DE MEDICION
El distribuidor es responsable de comprar e instalar el sistema de medición, sin costo para el usuario del sistema en el caso de la microgeneración distribuida, así como de su operación y mantenimiento, incluidos los costos de eventual reemplazo. En el caso de una conexión de mini-generación distribuida, el usuario del sistema es responsable de reembolsar al distribuidor los costos de adaptar el sistema de medición, según los términos de las regulaciones específicas.
El acceso debe adaptar el sistema de medición e iniciar el sistema de compensación de energía eléctrica dentro del plazo para la aprobación del punto de conexión

## Slide 28
CONTRATOS
No es necesario firmar los contratos de uso y conexión como centro generador para los participantes en el sistema de compensación de energía eléctrica, según los términos de la regulación específica, y la emisión por parte del Distribuidor de la Relación Operativa para microgeneración es suficiente, de conformidad con el Anexo I de esta Sección, o la ejecución del Acuerdo Operativo para mini-generación
El Acuerdo operativo debe firmarse antes de la fecha de aprobación del punto de conexión, mientras que la relación operativa debe ser enviada por el distribuidor al usuario del sistema adjunto a la Opinión de acceso.

## Slide 29
CONTRATOS
Si se requieren mejoras o refuerzos en la red para conectar la microgeneración o la minigeneración distribuida, la ejecución del trabajo por parte del distribuidor debe ir precedida de la firma de un contrato específico con la parte interesada, en el que se deben especificar las etapas y el período para implementar los trabajos. condiciones de pago para la participación financiera del consumidor, además de otras condiciones vinculadas al servicio al cliente.
La unidad de consumo que se adhiere al sistema de compensación de energía eléctrica del distribuidor debe facturarse de acuerdo con las regulaciones específicas para generadores micro y mini distribuidos y en cumplimiento con las Condiciones Generales de Suministro, no se aplican las reglas de facturación para plantas generadoras establecidas en regulaciones específicas.

## Slide 30
RESUMEN DE PASOS DE ACCESO

## Slide 31
ACUERDO OPERATIVO
RELACION OPERATIVA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO PARA MICROGENERACIÓN DISTRIBUIDA CON
POTENCIA IGUAL O MENOS DE 10KW
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO PARA MICROGENERACIÓN DISTRIBUIDA CON
POTENCIA MÁS DE 10kW
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO PARA MINIGERACIÓN DISTRIBUIDA

## Slide 32: Gracias! Eng. Armando Silva Filho e Cláudio Mesquita armandosfilho@gmail.com econel@econel.com.br
La Paz, Bolívia
2020

## Slide 33
Ministerio de Energías
Calle Potosí esquina calle Ayacucho S/N, zona Central
Teléfono: 2188800
www.minenergias.gob.bo
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
Edificio Ex BBA, Av. Camacho Nº 1413 Esq. calle Loayza
Teléfono: 2188800
Cooperación Alemana al Desarrollo con Bolivia
Oficina de la Cooperación Alemana al Desarrollo
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Av. Julio C. Patiño Nº 1178, entre calles 17 y 18, Calacoto
Casilla 11400
La Paz, Bolivia
Oficina del Programa de Energías Renovables (PEERR)
Av. Sánchez Bustamante Nº 504 entre calles 11 y 12 de Calacoto
La Paz, Bolivia
T +591 (2) 2119499
F +591 (2) 2119499, int. 102
E johannes.kissel@giz.de
I www.giz.de
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
BMZ Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn, Germany
T +49 (0) 228 99 535 -0
F +49 (0) 228 99 535-3500
poststella@bmz.bund.de
www.bmz.de
BMZ Berlín
Stresemannstraße 94
10963 Berlin, Germany
T +49 (0) 30 18 535 – 0
F +49 (0) 30 18 535-2501
Notes: No hacer modificaciones o inclusiones.